## Slide 1: 第1章 数字逻辑基础
广东工业大学计算机学院

## Slide 2
数字系统处理什么信息 ？
数字信号
二进制形式的数字信号
0110 1010

## Slide 3: 本章内容
1.1 概述
  数字信号及模拟信号 ，数字信号的表示方式
1.2 数制与码制
  数制，码制 ，数制转换，常用编码
1.3 数字逻辑设计基础
  逻辑代数的基本公式和定理
  逻辑函数的表示方法
  逻辑函数的化简
  逻辑门电路的基本结构和常用的集成门电路
重点

## Slide 4: 1.1 概述
数字信号及模拟信号
数字抽象
数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 5: 1.1.1 数字信号及模拟信号
模拟量：这类物理量的变化在时间和数值上都是连续的
  在一个指定的时间范围里，物理量的数值个数有无穷多个
  物理量的数值本身的数目有无穷多个
      如电压、频率、压力、温度等
模拟信号：表示模拟量的信号
模拟电路：处理模拟信号的电子电路

## Slide 6: 1.1.1 数字信号及模拟信号
数字量 ：这类物理量的变化在时间和数值上都是离散的
  在一个指定的时间范围里，物理量的数值个数是有限的
  物理量的数值本身的数目是有限的
      如产品的数量、学生的成绩、开关的状态等
数字信号：表示数字量的信号
数字电路：直接对数字量进行处理的电子线路

## Slide 7: 1.1.1 数字信号及模拟信号
采样：以相等的时间间隔，将时间上连续的模拟信号截取成时间上离散的数字信号
量化：将采样得到的瞬间幅度值离散化，也就是用有限个幅度值近似表示原来连续变化的幅度值
编码：按照一定的规律，把量化后的值用二进制数字表示。
在数字电路中存储、处理和传输：模拟信号 数字信号
采样、量化、编码
电压的幅度值：离散值-5 V，-4 V，…，4 V，5 V
采样：1.23 V → 量化取1 V → 编码 0001
采样： -2.68 V → 量化取 -3 V → 编码 1101

## Slide 8
芯片
计算机
电源
主板
主板
芯片上的子电路
逻辑门
晶体管电路
晶体管
数字系统硬件

## Slide 9: 1.1.2 数字抽象
大部分数字系统使用二进制处理信息，这是由于：
  （1）电路容易实现
  只有两个数码（两种状态 ）
  高、低电平分别表示“1”和“0”
  （2）物理上容易实现存储
  磁极的取向、表面的凹凸
  （3）便于运算
  （4）便于逻辑判断
  与“真(True)”、“假(False)”相对应

## Slide 10: 1.1.2 数字抽象
目前的数字系统中，常用前一种方式表示数字信号。
数字信号：
用电位高低来表示：
用脉冲有无来表示：

## Slide 11
用自然二进制（高电平 “1”，低电平 “0” ） 编码的数字信号不适合在信道中直接传输：
① 这种类型的数字信号往往存在直流分量和低频分量，而具有电容耦合电路的设备或频带低端受限的信道会过滤掉这些分量；
② 当出现连续的“0”或“1”数据时，数字信号会出现长时间的低电平或高电平，接收端无法获取定时信息(即同步信息)；
③ 接收端无法判断是否包含错码。
1.1.3 数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 12
数字信号在传输时需要选择其他的编码方式，常用的有以下四种 ：
1． NRZ不归零编码
正电平表示“1” 负电平表示“0”
无中性状态、其他状态
发送能量大，直流分量小，抗干扰能力比较强
需要另外传输同步信号
1.1.3 数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 13
2．NRZ-Inverted 翻转不归零编码
输入为0，输出保持
输入为1，输出翻转
需要另外传输同步信号
1.1.3 数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 14
3．RZ归零编码
整个码元分两部分
  前半部分为数据：高电平-- “1” ，低电平-- “0”
  后半部分归零位
自带了同步信号，但当出现长串“0”时，将丢失同步信号
1.1.3 数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 15
4．曼彻斯特编码
每一位的中间有一电平的跳变
  从高到低跳变表示“0”
  从低到高跳变表示“1”
位中间的跳变
  作为时钟信号
  作为数据信号
1.1.3 数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 16
差分曼彻斯特编码
每位开始时：
  有跳变：“0”
  无跳变：“1”
位中间的跳变
  仅作为时钟信号
1.1.3 数字信号传输时对“0”、“1”的处理

## Slide 17: 1.2 数制与码制
数制
  十进制数 ，二进制数 ，八进制数 ，十六进制数 ，数制之间的转换
码制
  数字的存储形式 ，原码 ，反码 ，补码
常用编码
  顺序二进制编码，格雷码 （循环码 ），独热码，二—十进制编码（BCD码） ，ASCII码

## Slide 18: 1.2.1 数制
数制(计数制/进位计数制）：用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。
  数码：数制中为表示基本数值大小所使用的不同数字符号。例如，十进制有10个数码(0~9)；二进制有2个数码(0、1)
  基数：数制中所使用数码的个数。例如，十进制的基数为10；二进制的基数为2
  位权：数制中某一位上的1所表示数值的大小。例如，十进制的435中，4位置上的位权是100，3的位权是10，5的位权是1

## Slide 19: 1.2.1 数制
1. 十进制数(Decimal)
  数码0～9；
  基数10；
  位权10i。小数点左边，右至左的位权依次是：100、101、102、103…… 小数点右边，左至右的位权依次是：10-1、10-2、10-3、10-4……
  (826.78)10= 8×102 + 2×101 + 6×100 + 7×10-1 + 8×10-2

## Slide 20: 1.2.1 数制
2. 二进制数(Binary)
  数码0、1；
  基数是2；
  位权2i。
  (1011.101)2 = 1×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 + 1×2-1 + 0×2-2 + 1×2-3

## Slide 21: 1.2.1 数制
3. 八进制数(Octal)
  数码0～7；
  基数是8；
  位权8i。
  (723.24)8 =7×82 + 2×81 + 3×80 + 2×8-1 + 4×8-2

## Slide 22: 1.2.1 数制
4. 十六进制数(Hexadecimal)
  数码0～9及A～F；
  基数是16；
  位权16i。
  (2D9.A8)16 = 2×162 + 13×161 + 9×160 + 10×16-1 + 8×16-2

## Slide 23
  任意一个N进制数的位权展开式为：
  其中：k i 为各位置上的数码，N i 为位权。

## Slide 24: 1.2.1 数制
5. 数制之间的转换
  (1)非十进制数转换成十进制数。 方法：将非十进制数按位权展开后求和。
  【例1-1】
  (1011.101)2 =1×23+0×22+1×21+1×20+1×2-1+0×2-2 +1×2-3 = 8+0+2+1+0.5+0+0.125 = 11.625
  (723.24)8 =7×82+2×81+3×80+2×8-1+4×8-2
  = 448+16+3+0.25+0.0625 = 467.3125
  (2D9.A8)16 =2×162+13×161+9×160+10×16-1+8×16-2
  =512+208+9+0.625+0.03125 = 729.65625

## Slide 25
  (2) 十进制数转换成非十进制数。
  ① 整数转换法：连除法，除以基数取余数，从下到上读取余数。
  【例】
  结果： (117)10 = (1110101)2 = (165)8 = (75)16
117
2
58
余数
2
1
29
2
0
14
2
1
2
7
0
1
2
3
0
2
1
1
1
117
8
14
余数
8
5
1
8
6
0
1
117
16
7
余数
16
5
0
7

## Slide 26
  ② 小数转换法：连乘法，乘以基数取整数，从上到下读取整数，直到满足精度要求为止。
  【例】
  结果： (0.6875)10 = (0.1011)2 = (0.54)8 = (0.B)16
0. 6875
2
1. 3750
2
0. 7500
2
1. 5000
取整
1
0
1
0. 3750
0. 7500
2
1. 0000
1
0. 5000
0. 6875
8
5. 5000
8
4. 0000
取整
5
4
0. 5000
0. 6875
16
11. 0000
取整
11(B)

## Slide 27
  (3) 二进制数转换成八(十六)进制数：以小数点为界，分别向左、右两个方向按3(4)位进行分组，两端不足3(4)位的，用0补够3(4)位，再将每组二进制数转换为对应的八(十六)进制数。
  【例】 (11010101001101.11001)2
  二进制数 011 010 101 001 101 . 110 010
  八进制数 3 2 5 1 5 . 6 2
  二进制数 0011 0101 0100 1101 . 1100 1000
  十六进制数 3 5 4 D . C 8
结果： (11010101001101.11001)2 = (32515.62)8 = (354D.C8)16

## Slide 28
  (4) 八(十六)进制数转换成二进制数：将八(十六)进制数中的每一位直接转换成3(4)位二进制数即可。
  【例】 (7301.24)8
  八进制数 7 3 0 1 . 2 4
  二进制数 111 011 000 001 . 010 100
= (111011000001.0101)2
= (10010100011.1110011)2
  (4A3.E6)16
  十六进制数 4 A 3 . E 6
  二进制数 0100 1010 0011 . 1110 0110

## Slide 29: 1.2.2 码制
1. 数字的存储形式: 二进制
  (179)10 = (10110011)2
  (0.6875)10 = (0.1011)2
  (7301.24)8 = (111011000001.0101)2
  (4A3.E6)16 = (10010100011.1110011)2
无符号数
负数如何表达？
正负符号如何表示？

## Slide 30: 1.2.2 码制
在数字系统中，符号“＋”、“－” 也要数字化
一般将数的最高位设为符号位
“0” → “＋” “1” → “－”
  真值：“+”、“-” 符号数字化前的二进制数。
  机器数：“+”、“-” 符号数字化后的二进制数。
  机器数的表示方法有原码、反码、补码等。

## Slide 31: 1.2.2 码制
2. 原码:
  最高位表示符号： 0 - 正 1 - 负
  原码易于辨认，与真值和十进制的转换十分方便
  直接进行运算不方便 ×
数 | 真值 | 原码
+9
-9
+0001001
-0001001
0 0001001
1 0001001

## Slide 32: 1.2.2 码制
3. 反码 :
  正数的反码与原码相同
  负数的反码数位由原码数位逐位求反而得(不包括符号位)
A：原码
|A| ：A的绝对值的原码
A反：A的反码
n：二进制数码的位数
数 | 真值 | 原码 | 反码
+9 | +0001001 | 0 0001001 | 
-9 | -0001001 | 1 0001001 | 
-9的反码： A反 = 28 - 1 - |A| = (100000000 - 1) - (00001001) = 11110110
0 0001001
1 1110110

## Slide 33: 1.2.2 码制
  4. 补码 补码表示对于加减运算十分方便，因此目前机器中广泛采用
  正数的补码与原码相同；负数的补码为其反码加1。
  数 真值 原码 反码 补码
  +9 +0001001 0 0001001 0 0001001 0 0001001
  - 9 - 0001001 1 0001001 1 1110110 1 1110111

## Slide 34: 【例1-6】使用8位补码数计算
（1）73-51
解：将73和-51都转换为补码数
将两个补码数相加得到
01001001+11001101=1 00010110
将进位1舍去，得到和为：00010110（+22）
即 01001001(+73)+11001101(-51)=00010110(+22)
数 | 真值 | 原码 | 反码 | 补码
+73 | +1001001 | 0 1001001 | 0 1001001 | 0 1001001
-51 | -0110011 | 1 0110011 | 1 1001100 | 1 1001101

## Slide 35: 【例1-6】使用8位补码数计算
（2）40-78
解：将40和-78都转换为补码数
将两个补码数相加得到00101000+10110010=11011010
和11011010的符号位是1，是负数，对应的十进制数
即 00101000(+40)+10110010(-78)=11011010(-38)
数 | 真值 | 原码 | 反码 | 补码
+40 | +0101000 | 0 0101000 | 0 0101000 | 0 0101000
-78 | -1001110 | 1 1001110 | 1 0110001 | 1 0110010
补码 | 反码 | 原码 | 真值 | 十进制数
11011010 | 11011001 | 10100110 | -0100110 | -38

## Slide 36: 1.2.3 常用编码
编码：用代码表示信息的过程
二进制编码：用二进制数表示文字、符号等信息的过程
1．顺序二进制编码（简称二进制码）
  将十进制数转换成二进制数所得到的二进制编码
  特点：相邻的两个数之间的差值为 1
十进制数 | 二进制码
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
10 | 1010
11 | 1011
12 | 1100
13 | 1101
14 | 1110
15 | 1111
可能会出现短暂的1111、1011…
可能会导致严重的电路状态错误

## Slide 37: 1.2.3 常用编码
2．格雷码（循环码或发射码）
  特点：相邻两个编码只有一位不同
  缺点：不够直观
  采用格雷码计数的计数器，每次加1时只有一个触发器的状态发生变化，使干扰减弱
十进制数 | 二进制码 | 格雷码
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1101
10 | 1010 | 1111
11 | 1011 | 1110
12 | 1100 | 1010
13 | 1101 | 1011
14 | 1110 | 1001
15 | 1111 | 1000
二进制码：
对应的格雷码：
格雷码编码规则 ：

## Slide 38: 1.2.3 常用编码
3．独热码
  特点：只有一个二进制位为1，其他全为0
  编码的二进制位数与需要进行编码的状态数相等
  常用于时序逻辑电路中状态机的设计
十进制数 | 独热码
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000

## Slide 39: 1.2.3 常用编码
4．二—十进制编码(BCD码)
  特点：用4位二进制数对十进制数中的10个数符进行编码
  既满足系统中使用二进制数的要求，又适应人们使用十进制数的习惯
  常用的编码：
    8421BCD码、2421BCD码、5211BCD码等位权码（编码中每1位对应一个位权值）
    如：8421BCD码中，各位的位权依次是 8、4、2、1
    编码 1001 对应的十进制数符： 8+0+0+1=9
    余3码：由二进制码加3(0011)后形成，即从二进制码的3开始编码
    余3格雷码：由格雷码加3后形成的，即从格雷码的3(0010)开始编码

## Slide 40: 常用的二—十进制编码
十进制数 | 8421码 | 2421码 | 5211码 | 余3码 | 余3 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0010
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0110
2 | 0010 | 0010 | 0100 | 0101 | 0111
3 | 0011 | 0011 | 0101 | 0110 | 0101
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0111 | 0100
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 1100
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1001 | 1101
7 | 0111 | 1101 | 1100 | 1010 | 1111
8 | 1000 | 1110 | 1101 | 1011 | 1110
9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1100 | 1010

## Slide 41: 1.2.3 常用编码
【例1-6】 用8421BCD码对十进制数407.81进行编码。
解：按 8421BCD 码编码规则对十进制数中的每个数符进行编码，得到
407.86 = (0100 0000 0111. 1000 0110)8421BCD

## Slide 42: 1.2.3 常用编码
5．ASCII码
  用于表示各种字符(包括文字、字母、数字、标点符号、运算符及其他特殊字符等)的二进制代码
  特点：采用7位二进制编码
  共表示 27 ( 即 128 ) 个字符
    0～9十个数码
    大小写各26个英文字母
    标点符号
    运算符
    一些常用符号
    33个控制字符
  使用时通常加上第8位作为奇偶校验位

## Slide 43: ASCII码表

## Slide 44: 1.3 数字逻辑设计基础
逻辑代数
  基本及常用的逻辑运算，逻辑运算的公式及定理
逻辑函数的表示方法
  逻辑表达式 ，真值表 ，卡诺图 ，逻辑图
逻辑函数的化简
  最小项的概念及标准与或式 ，卡诺图的构成 ，利用卡诺图化简逻辑函数 ，利用公式化简逻辑函数 ，具有约束的逻辑函数的化简
逻辑门电路
  简单的分立元件门电路 ，TTL集成门电路 ，CMOS集成门电路 ，其他集成电路 ，常用的集成门电路芯片

## Slide 45: 1.3.1 逻辑代数（布尔代数 ）
逻辑代数是分析和设计逻辑电路的基本数学工具
参与逻辑运算的变量也用字母A、B…表示，称为逻辑变量
每个变量的取值：不是 0 就是 1
0 和 1 不表示数值的大小，只代表两种不同的逻辑状态
  是与非
  真和假
  有与无
  电平：高与低
  开关：通与断
  灯：亮与灭

## Slide 46: 1.3.1 逻辑代数
1．基本及常用的逻辑运算
  1) 与运算 当决定一件事情的各个条件全部具备时，这件事才会发生，这样的因果关系称为与逻辑关系。
功能表
灭
灭
灭
亮
断
断
断
合
合
断
合
合
与逻辑关系
开关A
开关B
灯Y
电源
A
B
Y

## Slide 47
真值表
（Truth table）
逻辑函数式
与门（AND gate)
逻
辑
符
号
与逻辑的表示方法：
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
功能表
灭
灭
灭
亮
断
断
断
合
合
断
合
合
A
B
Y
A
B
Y

## Slide 48
  2) 或运算 若决定一件事情的各个条件中，只要有一个条件具备，事情就会发生，则这样的因果关系称为或逻辑关系。
或门（OR gate)
开关A
开关B
灯Y
电源
真值表
逻辑函数式
逻
辑
符
号
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
A
B
Y

## Slide 49
  3) 非运算 若条件成立，事情不会发生；若条件不成立，事情才发生，这样的关系称为非逻辑关系。
真值表
逻辑函数式
逻
辑
符
号
非门（NOT gate)
非逻辑关系
1
0
0
1
开关A
灯Y
电源
R
A
Y

## Slide 50
  4) 与非、或非及异或运算
与非逻辑 (NAND)
或非逻辑 (NOR)
1
1
1
0
0 0
0 1
1 0
1 1
1
0
0
0
A
B
Y1
Y2
Y1、Y2 的真值表

## Slide 51
异或逻辑XOR
同或逻辑NXOR
(异或非)
0
1
1
0
0 0
0 1
1 0
1 1
= A⊙B
A
B
Y4
1
0
0
1
0 0
0 1
1 0
1 1
A
B
Y5

## Slide 52: 1.3.1 逻辑代数
2．逻辑运算的公式及定理
  (1) 常量之间的关系

## Slide 53
  (2) 变量和常量间的关系

## Slide 54
  (3) 定理
交换律
结合律
分配律
德·摩根定理

## Slide 55: 1.3.1 逻辑代数
证明：
3．一些常用公式
(1)
证明：
(2)
证明：
(3)

## Slide 56: 1.3.2 逻辑函数的表示方法
逻辑关系中，如果输入逻辑变量A、B、…的取值确定后，输出逻辑变量Y的值也被唯一地确定了，那么就称Y是A、B、…的逻辑函数.
逻辑变量中，字母上面无反号的称为原变量。字母上面有反号的叫做反变量。
表示逻辑函数的方法有逻辑表达式、真值表、逻辑图、卡诺图等。

## Slide 57: 1.3.2 逻辑函数的表示方法
1．逻辑表达式
  用与、或、非等运算表示函数中各个变量之间逻辑关系的代数式子，称为逻辑表达式。
  优点：书写简洁、方便，可利用公式和定理进行运算和变换。
  缺点；当逻辑函数比较复杂时，很难直接从变量的取值情况看出函数的值，不够直观。

## Slide 58: 1.3.2 逻辑函数的表示方法
2．真值表
  真值表：把变量的各种可能取值与相应的函数值用表格的形式一一列举出来。
  方法：左边列出逻辑变量取值的所有组合，右边列出相应函数值。
  n个变量有2n种变量取值，逻辑变量的取值按顺序二进制码的顺序排列。

## Slide 59: 【例1-7】
A B C
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
Y
0
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 60: 1.3.2 逻辑函数的表示方法
3．卡诺图
  卡诺图是真值表的方格图表示方式，也就是将真值表中每一种变量取值组合对应的函数值填入到卡诺图的每一个方格中。
  优点：使用卡诺图的目的在于化简逻辑函数。
  缺点：卡诺图只适用于表示和化简逻辑变量个数比较少的逻辑函数，当变量个数超过6个时，不适合于用卡诺图化简。卡诺图也不便于用公式和定理进行运算和变换。

## Slide 61: 1.3.2 逻辑函数的表示方法
4．逻辑图
  逻辑图：逻辑函数通过图形的方式将逻辑符号相互连接，从而反映各个变量之间的运算关系。逻辑图与逻辑表达式有着十分简单而准确的对应关系。
  优点：接近实际电路。
  缺点：不能用公式和定理进行运算和变换，所表示的逻辑关系不如真值表和卡诺图直观。

## Slide 62: 【例1-8】画逻辑图

## Slide 63: 逻辑函数的建立方法举例
右图所示为一加热水容器的示意图，图中A、B、C分别为3个水位传感器。当水面在A、B之间时，为正常工作状态，绿信号灯F1亮；当水面在A之上或在B、C之间时，为异常工作状态，黄信号灯F2亮；当水面降到C以下时，为危险状态，红信号灯F3亮。试建立此逻辑命题的逻辑函数表达式。

## Slide 64
解：在本例中，水位传感器A、B、C应是输入逻辑变量，假定当水位降到某点或某点以下时，为逻辑1，否则为逻辑0；信号灯F1、F2、F3为输出函数，假定灯亮为逻辑1，灯不亮为逻辑0。可得真值表，根据表可得输出F1、F2、F3的逻辑函数为：
A | B | C | F1 | F2 | F3
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 65: 1.3.3 逻辑函数的化简
1．最小项及标准与或式
最小项
标准与或式
标准与或式就是最小项之和的形式

## Slide 66
最小项的概念：
包括所有变量的乘积项，每个变量均以原变量或
反变量的形式出现一次。
( 2 变量共有 4 个最小项)
( 4 变量共有 16 个最小项)
( n 变量共有 2n 个最小项)
…
…
( 3 变量共有 8 个最小项)

## Slide 67
对应规律：1  原变量 0  反变量
最小项的性质：
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
A B C
(1) 任一最小项，只有一组对应变量取值使其值为 1 ；
A B C
0 0 1
A B C
1 0 1
(2) 任意两个最小项的乘积为 0 ；
(3) 全体最小项之和为 1 。

## Slide 68
同一个逻辑函数，其表达式的形式可以多种多样的。
例
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
真值表相同
标准与或式也相同
标准与或式与真值表有直接对应关系

## Slide 69
最小项的编号：
把与最小项对应的变量取值当成二进制数，与之
相应的十进制数，就是该最小项的编号，用 mi 表示。
对应规律：原变量  1 反变量  0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7

## Slide 70
标准与或式
可写成
或

## Slide 71: 【例1-9】写标准与或式
方法一：用公式和定理变换表达式：

## Slide 72: 【例1-9】写标准与或式
方法二：先列真值表，再写标准与或式
A B C
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
Y
0
0

## Slide 73: 1.3.3 逻辑函数的化简
2. 逻辑函数的最简与或式
  逻辑函数的最简表达式指的是逻辑表达式最简单、运算量最少的表达式。
  表达式越简单，实现逻辑关系所需要的门电路就越少，成本降低，可靠性相对就高。
  最简表达式有： 最简与或式 最简与非-与非式 最简或与式 最简或非-或非式
  其中最简与或式是基础。

## Slide 74: 【例1-11】 求逻辑函数最简表达式
先求出
最简与或式
求最简
与非-与非式
求最简
或与式
求最简
或非-或非式

## Slide 75: 1.3.3 逻辑函数的化简
3．利用公式和定理化简逻辑函数
  (1) 并项法。运用公式：

## Slide 76
  (2) 吸收法。运用公式：A + AB = A

## Slide 77
  (3) 消项法。运用公式：

## Slide 78
  (4) 消因子法。运用公式：

## Slide 79
  (5) 配项法。运用公式：

## Slide 82: 【例1-17】 试化简逻辑函数

## Slide 83: 1.3.3 逻辑函数的化简
4．卡诺图的构成
  卡诺图是一种平面方格图，每个小方格代表一个最小项，故又称为最小项方格图。
二变量 的卡诺图
(四个最小项)
A
B
A
B
0
1
0
1
A
B
0
1
0
1

## Slide 84: 1～5个变量逻辑函数的卡诺图
循环码

## Slide 85
卡诺图的特点是：利用几何相邻表示逻辑相邻。卡诺图中，凡是几何相邻的最小项，也逻辑相邻。
几何相邻的特征：
① 相接——紧挨着
② 相对——行列两端
③ 相重——对折后位置重合
几何相邻
逻辑相邻
合并消去变量
化简

## Slide 86: 1.3.3 逻辑函数的化简
5．用卡诺图表示逻辑函数
  画卡诺图的步骤：
1） 根据变量个数画出相应的卡诺图；
2）列函数真值表或将函数化为最小项之和的形式；
3）在卡诺图上与这些最小项对应的位置上填入 1 ，
其余位置填 0 。

## Slide 87: 【例1-18】画真值表对应的卡诺图
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 88: 【例1-19】画函数卡诺图
标准与或式

## Slide 89: 【例1-20】 画函数卡诺图

## Slide 90: 1.3.3 逻辑函数的化简
6．利用卡诺图化简逻辑函数
  合并规律1：两个相邻最小项合并可消去一个变量
A
BC
0
1
00
01
11
10
m0
m4
m3
m2
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
m1
m9
m4
m6

## Slide 91
合并规律2：四个相邻最小项合并可消去两个变量
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
m0
m4
m12
m8
m3
m2
m10
m11
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
m5
m7
m13
m15
BD
m0
m2
m8
m10

## Slide 92
合并规律3：八个相邻最小项合并可消去三个变量
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
m0
m4
m12
m8
m3
m2
m10
m11
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
m13
m15
B
m0
m2
m8
m10
m1
m5
m13
m9
m4
m6
m12
m14
合并规律总结：2n个相邻最小项合并成一项时，可消去n个变量
m5
m7

## Slide 94
卡诺图化简步骤：
  (1) 画出函数卡诺图；
  (2) 画包围圈；
  (3) 写出每一个包围圈对应的乘积项表达式；
  (4) 写出最简与或式。
画包围圈的原则：
  (1) 每个包围圈中只包含2n个最小项；
  (2) 包围圈应尽可能大，圈数应尽可能的少；
  (3) 每个圈中至少有一个未被其他圈包围的最小项。
  画完后，应反复检查，去掉多余的圈。

## Slide 95: 【例1-21】化简
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)画出逻辑函数的卡诺图
(2)画包围圈
(3) 写出每一个包围圈对应的乘积项表达式
(4)写出最简与或式

## Slide 96: 【例1-22】
0
0
0
0
0
0
(1)画出逻辑函数的卡诺图
(2)画包围圈
(3) 写出每一个包围圈对应的乘积项表达式
(4)写出最简与或式

## Slide 97: 1.3.3 逻辑函数的化简
7．具有约束的逻辑函数的化简
  (1)约束：输入变量的取值受限制。
例如，逻辑变量 A、B、C，分别表示电梯的
升、降、停 命令。
A = 1 表示升，B = 1 表示降，C = 1 表示停。
ABC 的可能取值
不可能取值
001
010
100
000
011
101
110
111
  (2)约束项：不会出现的变量取值所对应的最小项。
约束项：

## Slide 98
(3)约束条件：由约束项相加所构成的值为 0 的逻辑表达式。
约束条件：
或
  (4)任意项:有时某些最小项的取值是1或是0，对逻辑关系没有影响，这种最小项称为任意项。
  (5)无关项：约束项和任意项统称为无关项。
  无关项在真值表和卡诺图上用叉号(╳)表示。

## Slide 99
  (6)无关项在逻辑函数化简中的作用。
  对带无关项的逻辑函数进行化简时，可将合并到包围圈中的无关项视为1，包围圈以外的无关项视为0进行化简。
  究竟把无关项作为1还是作为0，应以得到的包围圈最大且包围圈个数最少为原则。

## Slide 100: 【例1-23】用卡诺图化简
化简结果：

## Slide 101: 【例1-24】用卡诺图化简
化简结果：
注意：图中的多余包围圈，因为圈中并没有包含新的没被其他圈包围的最小项。

## Slide 102: 1.3.4 逻辑门电路
1．简单的分立元件门电路
  1) 二极管与门
uY
uA
uB
R0
D2
D1
+VCC
+10V
3V
0V
符号:
与门（AND gate)
0 V
0 V
UD = 0.7 V
0 V
3 V
3 V
0 V
3 V
3 V
真值表
A B
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
0
1
Y = AB
电压关系表
uA/V
uB/V
uY/V
D1 D2
0 0
0 3
3 0
3 3
导通
导通
0.7
导通
截止
0.7
截止
导通
0.7
导通
导通
3.7

## Slide 103
  2) 二极管或门
uY/V
3V
0V
符号:
或门（OR gate)
0 V
0 V
UD = 0.7 V
0 V
3 V
3 V
0 V
3 V
3 V
uY
uA
uB
RO
D2
D1
-VSS
-10V
真值表
A B
Y
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
1
电压关系表
uA/V
uB/V
D1 D2
0 0
0 3
3 0
3 3
导通
导通
- 0.7
截止
导通
2.3
导通
截止
2.3
导通
导通
2.3
Y = A + B

## Slide 104
  3) 三极管非门(反相器)
T 截止
T 导通
电压关系表
uI/V
uO/V
0
5
5
0.3
真值表
0
1
1
0
A
Y
符号
函数式
+VCC
+5V
1 k
Rc
Rb
T
+
-
+
-
uI
uO
4.3 k
β = 30
iB
iC
A
Y

## Slide 105
  4) MOS三极管非门
MOS管截止
MOS 管导通
真值表
0
1
1
0
A
Y
故

## Slide 106: 1.3.4 逻辑门电路
2．TTL集成门电路
  集成门电路：将构成门电路的元器件和连线都制作在一块半导体芯片上再封装起来的门电路芯片。
  （1）按集成度划分： 小规模集成电路SSI 中规模集成电路MSI 大规模集成电路LSI 超大规模集成电路VLSI
  （2）按构成集成门电路的主要元器件划分： TTL集成门电路 CMOS集成门电路

## Slide 107
  TTL是晶体管—晶体管逻辑电路的简称。TTL集成电路的输入级和输出级都采用半导体三极管。
  （1）TTL反相器
  输入端A 输入0 V，V2截止，V4截止，V3和VD导通，输出端Y 输出3.6 V。
  输入端A 输入3.6 V时，V1倒置，V2导通， V4导通， V3和VD截止，输入端Y 输出≤0.3 V。

## Slide 108
  （2）TTL与非门
  V1使用多发射极三极管。
只要有一个输入端输入0 V， 就会输出高电平3.6V。
当所有输入端都输入高电平3.6V，V4才导通，输出低电平。

## Slide 109
  （3）TTL或非门
  只要有一个输入端输入高电平，V4导通，输出低电平
  当所有输入端均输入低电平0V时，输出为高电平。
  有了以上3种逻辑门电路，不难组合得到与门、或门、异或门等其他逻辑门电路。

## Slide 110: 1.3.4 逻辑门电路
3．CMOS集成门电路
  CMOS集成电路的基本逻辑单元是PMOS管和NMOS管，它们按互补对称的形式连接起来，因而称为CMOS。
  （1）CMOS非门
  当uA = 0V时，V1导通，V2截止，uY =VDD= 5V
  当uA = 5V时，V1截止，V2导通，uY =0V

## Slide 111
  （2）CMOS与非门
A | B | V1 | V2 | V3 | V4 | Y
0 | 0 | on | on | off | off | 1
0 | 1 | on | off | off | on | 1
1 | 0 | off | on | on | off | 1
1 | 1 | off | off | on | on | 0

## Slide 112
  （3）CMOS或非门
A | B | V1 | V2 | V3 | V4 | Y
0 | 0 | on | on | off | off | 1
0 | 1 | on | off | off | on | 0
1 | 0 | off | on | on | off | 0
1 | 1 | off | off | on | on | 0

## Slide 113: 1.3.4 逻辑门电路
4．其他集成电路
  1) 缓冲器
  驱动很大电容性负载的逻辑门电路中，通常采用缓冲器(buffer)来改善性能。
  实现的逻辑关系是
  Y = A

## Slide 114
  2) 三态门
  三态门又称三态缓冲器，除了能输出正常状态0和1外，还可输出高阻态Z。
  高阻态Z是不产生输出信号的一种状态。

## Slide 115
  3) 传输门
  传输门是一种能实现双向传输信号的逻辑元器件，它既能传输模拟信号，也能传输数字信号。
  当控制端C = 1，/C=0时，传输门导通，uo = ui；
  当控制端C = 0，/C=1时，传输门截止。

## Slide 116
  4) 具有施密特特性的门电路
  有两个阀值电压：上限阀值电压(uT+)和下限阀值电压(uT-)。
  当输入信号由低变高时，输入信号与上限阀值电压(uT+)比较；
  当输入信号由高变低时，输入信号与下限阀值电压(uT-)比较。
uI
t
UOH
uO
t
UOL
O
O
  主要应用：波形变换、脉冲整形、幅值探测。

## Slide 117: 1.3.4 逻辑门电路
5．常用的集成门电路芯片
  74系列分为TTL及CMOS两大类。
  TTL型的工作电平为5 V，大致可分为6类：
    74××(标准型)；
    74S××(肖特基型)；
    74LS××(低功耗肖特基型)；
    74AS××(改进肖特基型)；
    74ALS××(改进低功耗肖特基型)；
    74F××(高速肖特基型)。

## Slide 118
  高速CMOS型分为3类：
    74HC××(带缓冲输出的高速COMS电路，使用COMS工作电平，为2V～6V)；
    74HCT××(与TTL系列兼容的高速CMOS电路，使用TTL工作电平)；
    74HCU××(无缓冲级的高速CMOS电路，使用CMOS工作电平)。
  下面以74HC系列为例，介绍常用的74系列门电路的逻辑功能。

## Slide 119
  1) 74HC00—2输入与非门
功能表
nA | nB | nY
L | L | H
L | H | H
H | L | H
H | H | L
注：H : 高电平 L : 低电平
真值表
nA | nB | nY
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 120
  2) 74HC02—2输入或非门
功能表
输入端 |  | 输出端
nA | nB | nY
L | L | H
X | H | L
H | X | L
H | H | L
注：H为高电平，L为低电平，X为无关

## Slide 121
  3) 74HC04—非门(六反相器)
功能表
输入端 | 输出端
nA | nY
L | H
H | L

## Slide 122
  4) 74HC08—2输入与门
功能表
输入端 |  | 输出端
nA | nB | nY
L | L | L
L | H | L
H | L | L
H | H | H

## Slide 123
  5) 74HC32—2输入或门
功能表
输入端 |  | 输出端
nA | nB | nY
L | L | L
L | H | H
H | L | H
H | H | H

## Slide 124
  6) 74HC86—2输入异或门
功能表
输入端 |  | 输出端
nA | nB | nY
L | L | L
L | H | H
H | L | H
H | H | L